## Slide 1: Térinformatikai alapok „Patchworkshop”
EFOP-3.6.2-16-2017-00007

## Slide 2: Tematika
Mi a térinformatika?
Adatforrások, eszközök, alkalmazási területek
Térinformatikai modellek
  A vektoros modell általános áttekintése
  A raszteres modell általános áttekintése
Vektoros adatbázisok használata gyakorlatban
  Adatbázis szerkesztés
  Tematikus térkép készítése
    Megjelenítés
    Jelmagyarázat
    Feliratozás

## Slide 3: Térinformatika
A térképezés a minket körülvevő világ egy (vagy több) speciális szempont alapján történő leképezése, és ennek grafikus formában történő megjelenítése.
Térinformatika meghatározása
  „hatékony eszközök halmaza a valós világból származó térbeli adatok igény szerinti gyűjtésére, tárolására és előhívására, átalakítására és megjelenítésére.”
  “Egy döntéstámogató rendszer, amely magába foglalja a térben vonatkoztatott adatok interakcióját egy problémamegoldó környezetben”.
  Mindkét állítás igaz!

## Slide 4: Térinformatika
Geographic Information System (GIS)
Funkciói:
  1. adatbevitel (térbeli koncepciók, adatmodellek, stb.)
  2. adattárolás és visszakeresés (adatbázis kezelés)
  3. elemzés (adatok manipulációja, vizsgálata és megerősítése)
  4. kimenet (megjelenítés és termékgenerálás).
Más adatbázis rendszerektől az adatok térbeli „lokációja”, a valós földrajzi térben való elhelyezése különbözteti meg.

## Slide 5: Térinformatika
A problémák, amelyeket a térinformatika képes megoldani, kapcsolatban vannak a
  helyzettel (hol?),
  az azonosítással (mi van ott?),
  a trendekkel (mi változott azóta?),
  az optimális útvonallal (melyik a legjobb út?),
  a mintákkal (milyen kapcsolatok vannak?)
  a modellekkel (mi van, ha ...?).

## Slide 6: Térinformatika
Adatforrásai:
  Koordináták:
    Geodézia
    GPS
  Terepi mérések (pl. geofizikai mérések, meteorológia állomások)
  Terepi mintavételek (pl. interjúk, talajmintavétel)
  Archív térképi adatok:
    Pl. Topográfiai térképek
  Távérzékelés:
    Légi vagy műholdas
    Optikai szenzorok adatai, radar, lézeres

## Slide 7: Térinformatika
Alkalmazási területek:
  Kutatás
  Meteorológia
  Mezőgazdaság és ipar
  Navigáció
  Webes térinformatika (pl. Google Maps/Earth)
  Mentők, katasztófavédelem (térképi válasz összetett kérdésekre, pl. optimális Helikopter leszállóhely kiválasztása erdős területen történő mentéshez.)
  Település tervezés és üzemeltetés
  Közmű cégek
  Ingatlanpiac
  Bankok és biztosítók
  Marketing
  Szórakoztató ipar (filmek, számítógépes játékok
  stb…

## Slide 8: Raszteres modell
Az információ az egyes péppontokhoz van hozzárendelve
Folytonos és tematikus
Térbeli felbontás
Spektrális felbontás

## Slide 9: Vektoros modell
Entitás -> objektum
Elemei:
  Pont (pl. fák)
  Vonal (pl. utak)
  Poligon (pl. település határ)
Mögöttük egy adatbázis
található, amely az egyes
objektumokhoz tartozó
attribútumokat, rekordokat
tartalmazza
Topológia
Rétegek

## Slide 10: Vektor-raszter összehasonlítás
Vektoros rendszer | Raszteres rendszer
Előnyök Sokkal tömörebb adatszerkezet, mint a raszteresnél A topológia hatékony tárolása A grafika hatékony támogatása A digitális állomány hatékony kezelése Hátrányok Az adatszerkezet sokkal bonyolultabb, mint a raszteresé Sokkal nehezebb megvalósítani a fedvények közötti műveleteket A nagy térbeli változékonyság ábrázolásában nem hatékony | Előnyök Egyszerű adatszerkezet A fedvények közötti műveletek egyszerűek és hatékonyak A nagy térbeli változékonyságot (sok, egymástól eltérő apró jelenség) hatékonyan kezeli Hátrányok Az adatszerkezet kevéssé tömör Nehéz a topológiai viszonyokat ábrázolni A grafikus megjelenítés „szögletes” - amit javíthatunk a cellák számának növelésével, de ez nagyon nagy állományokat eredményezhet

## Slide 11: Köszönetnyilvánítás
A kutatást az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

## Slide 12: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!